五常市五常镇污水处理厂二期工程

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：五常市污水处理厂

编制单位：黑龙江滨水检测有限公司

2020年7月

建设单位法人代表:     	      （签字）

编制单位法人代表:             （签字）

项  目  负  责  人:

报  告  编  写  人：

| 建设单位：五常市污水处理厂（盖章） | 编制单位：黑龙江滨水检测有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：15114629777 | 电话：0451-84098294 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：150200 | 邮编：150000 |
| 地址：五常市五常镇 | 地址：哈尔滨市松北区创新一路2727号 |

# 表一

| 建设项目名称 | 五常市五常镇污水处理厂二期工程 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 五常市污水处理厂 |
| 建设项目性质 | 新建 √改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 五常市五常镇 |
| 主要产品名称 | 污水处理 |
| 设计生产能力 | 环评设计：二期工程设计规模为2.5万t/d，处理工艺采用CAST工艺 |
| 实际生产能力 | 实际建设：建1座日处理量为2.5万t/d的污水处理厂，处理工艺采用CAST工艺 |
| 建设项目环评时间 | 2016年9月 | 开工建设时间 | 2018年8月 |
| 调试时间 | 2019年7月 | 验收现场监测时间 | 2020年6月 |
| 环评报告表 审批部门 | 五常市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 哈尔滨工业大学 |
| 环保设施设计单位 | 哈尔滨北方环保工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 哈尔滨北方环保工程有限公司 |
| 投资总概算 | 4317.03万元 | 环保投资总概算 | 4317.03万元 | 比例 | 100% |
| 实际总概算 | 4317.03万元 | 环保投资 | 4317.03万元 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； 3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）； 6、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20）； 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018.5.16）； 8、《黑龙江省建设项目环境保护管理办法》（黑龙江省人民政府令第23号）； 9、《五常市五常镇污水处理厂二期工程环境影响报告表》哈尔滨工业大学（2016.9）； 10、《关于对五常市五常镇污水处理厂二期工程环境影响报告表的批复》五常市环境保护局2016.11.16（五环审表[2016]4号）； 11、《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（黑龙江省环境保护局，黑办[2003]22号文，2003.2.12）； 12、《关于印发<黑龙江省建设项目竣工环境保护验收管理意见>的通知》（黑环发[2007]18号，黑龙江省环境保护局，2007.4.26）。 13、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，环办[2015]52号。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值； 2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4废气排放标准中2级标准限值； 3、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准； 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中2类标准。 表1-1 污染物排放标准限值及标准来源 项目 污染物名称 标准限值 单位 执行标准 废水 COD 60 mg/L 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 BOD5 20 SS 20 动植物油 3 石油类 3 阴离子表面活性剂 1 总氮 20 氨氮 8（15） 总磷 1 色度 30 pH 6-9 粪大肠菌群 104 个/L 总汞 0.001 mg/L 总镉 0.01 总铬 0.1 六价铬 0.05 总砷 0.1 总铅 0.1 废气 有组织废气 氨 4.9 kg/h 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值 硫化氢 0.33 kg/h 臭气浓度 2000 无量纲 无组织废气 氨 1.5 mg/m3 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4废气排放标准中2级标准限值 硫化氢 0.06 mg/m3 臭气浓度 20 无量纲 噪声 昼间60 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中2类标准 夜间50 固废 污泥含水率 ＜60% 无量纲 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)“4.3 污泥控制标准”中含水率要求和环评批复要求。 5、总量指标 表1-2 总量指标一览表 总量指标 污染物名称 总量指标t/a 备注 COD 547.5 环评批复 氨氮 104.5 |

# 表二

工程建设内容： 本项目建设地点位于五常市五常镇，处理能力为2.5万吨/天，建设内容包括CAST池四座、鼓风机房一座、粗格栅间一座，以及粗格栅间、细格栅、旋流沉砂间、污泥脱水间、消毒间设备安装等工程。 项目建设内容详见表2-1。 表2-1 工程主要建设内容与实际建设情况一览表 类别 工程名称 环评设计情况 实际建设情况 备注 主体工程 CAST池 新建钢砼结构CAST池3座，单座尺寸L×B×H=60×25×6m，有效水深5.5m，有效容积8250m3，建筑面积4500m2。 新建钢砼结构CAST池4座，单座尺寸L×B×H=60×25×7m，有效水深6.5m，有效容积9750m3，建筑面积6000m2。 建筑面积有所调整，新增CAST池一座，但处理规模不变 鼓风机房及配电间 新建砖混结构鼓风机房1座，单座尺寸L×B×H=10.8×8.1×5.1m，配电间1座：L×B×H=11.4×8.1×3.6m，建筑面积179.82m2。 新建砖混结构鼓风机房1座，单座尺寸L×B×H=10.8×8.1×5.1m，配电间1座：L×B×H=11.4×8.1×3.6m，建筑面积179.82m2。 与环评设计文件一致 粗格栅间 新建轻钢结构粗格栅间1座，尺寸：L×B×H=18×15×5.1m；新建轻钢结构配电间1座，尺寸：L×B×H=5.4×5.1×3.9m；新建轻钢结构值班室1座，尺寸：L×B×H=5.4×5.1×3.9m；建筑面积为325.08m2。 新建轻钢结构粗格栅间1座，尺寸：L×B×H=18×15×5.1m；新建轻钢结构配电间1座，尺寸：L×B×H=5.4×5.1×3.9m；新建轻钢结构值班室1座，尺寸：L×B×H=5.4×5.1×3.9m；建筑面积为325.08m2。 与环评设计文件一致 辅助工程 细格栅及旋流沉砂池 1）循环齿耙式格栅：渠宽1.0m，设备宽900mm，栅细3mm，渠深1.6m，自带控制柜，2台；2）渠道阀门：B×H=0.7×1.3m，配套手动启闭机，2台；3）渠道阀门：B×H=0.7×0.8m，配套手动启闭机，2台；4）渠道阀门：B×H=0.61×0.7m，配套手动启闭机，2台；5）渠道阀门：B×H=1.2×1.6m，配套手动启闭机，2台； 6）无轴螺旋输送机1台；旋流尘砂器，2台；鼓风机1台；砂水分离器 1）循环齿耙式格栅：渠宽1.0m，设备宽900mm，栅细3mm，渠深1.6m，自带控制柜，2台；2）渠道阀门：B×H=0.7×1.3m，配套手动启闭机，2台；3）渠道阀门：B×H=0.7×0.8m，配套手动启闭机，2台；4）渠道阀门：B×H=0.61×0.7m，配套手动启闭机，2台；5）渠道阀门：B×H=1.2×1.6m，配套手动启闭机，2台； 6）无轴螺旋输送机1台；旋流尘砂器，2台；鼓风机1台；砂水分离器 与环评设计文件一致 紫外线消毒间 紫外线消毒设备：8根灯管/组×11组=88根，320w/根，N=30.16Kw，配套空压机，自带控制柜，1套； 导流格栅：1300×1200mm，1个 紫外线消毒设备：8根灯管/组×11组=88根，320w/根，N=30.16Kw，配套空压机，自带控制柜，1套； 导流格栅：1300×1200mm，1个 与环评设计文件一致 污泥脱水间 叠螺污泥脱水机: Q=300kg-Ds/h, N=6.7Kw, 1台; 进泥螺杆泵: Q=10-30m/h, P-0.6MPa, N-1.1Kw, 变频调速，1台; -体化加药装置: PAM干粉投加量1kg/h, N=2.2Kw, 1套 4)电渗透污泥改性干化机: N-340KW, Q-16-20m/d, 1台 叠螺污泥脱水机: Q=300kg-Ds/h, N=6.7Kw, 1台; 进泥螺杆泵: Q=10-30m/h,P-0.6MPa, N-1.1Kw, 变频调速，1台; -体化加药装置: PAM干粉投加量1kg/h, N=2.2Kw, 1套 4)电渗透污泥改性干化机: N-340KW, Q-16-20m/d, 1台 与环评设计文件一致 公用工程 供电 由一期供电系统配电房供电 新建配电间1座，二期工程由新建配电间提供 与环评设计文件一致 供水 市政给水管网提供 市政给水管网提供 与环评设计文件一致 排水 废水经污水处理厂处理达标后排入拉林河 废水经污水处理厂处理达标后排入拉林河 与环评设计文件一致 环保工程 废气处理 格栅间产生的臭气采用高能光量子除臭系统除臭，经15m高排气筒排放，在厂区四周种植高大树木形成防护绿带减少臭气影响。 粗格栅间产生的臭气采用高能光量子除臭系统除臭，经15m高排气筒排放，厂区四周种植树木形成防护绿带。 与环评设计文件一致 废水 废水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入纳污水体拉林河 废水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入纳污水体拉林河 与环评设计文件一致 噪声治理 选用低噪声、低振动、高质量的设备，如水泵等设在设备间内，设备基础设减振装置 选用低噪声、低振动、高质量的设备，如水泵等设在设备间内，设备基础设减振装置 与环评设计文件一致 绿化 绿化面积5600m2 绿化面积5600m2 与环评设计文件一致

原辅材料及水平衡： 本项目的主要原辅材料见下表。 表 2-2 主要原辅料一览表 序号 名称 规格及质量 单位 数量 来源 运输方式 1 PAM 25Kg/袋 t/a 5.612 当地 货车 本项目水量平衡图见下图。 图2-1 本项目水量平衡图（m3/a）

主要工艺流程及产污环节： 本工程工艺流程及产污节点图见图2-2。 图2-2 本项目工艺流程及产污节点图

主要污染工序： 本项目主要运行期污染环节： 1、废水 本项目为污水处理厂扩建项目，设计运营期废水排放量为25000m3/d，污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS等，污水处理厂进水指标为COD≤350mg/L，NH3-N≤35mg/L。本项目新增职工6人，产生的生活污水排入污水处理厂。 2、废气 项目运行期产生的废气主要为格栅间处理污水过程中产生的废气和污泥间、暂存间产生的废气。 3、噪声 项目产生的噪声主要来自各种泵类、风机产生的噪声。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和环境保护部办公厅文件（环办[2015]52 号）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》有关确定，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施与环境影响评价报告及批复一致，不存在重大变动。 4、固体废物 项目运营期问固体废物主要包括生活垃圾、栅渣、沉砂、干化污泥。运营期新增劳动定员6人，平均按每人产生垃圾0.5kg/d计算，则垃圾产生量1.08t/a,棚渣量为91.25t/a 、沉砂量为365t/a, 干化污泥量为547.5 t/a。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目增加劳动定员6人，生活污水和接纳的城镇生活污水通过管道收集后排入污水处理前端处置，废水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入拉林河。 表3-1 废水产生及排放情况一览表 废水名称 主要污染物名称 排放形式 排放去向 污水厂生活污水及五常镇生活污水 COD、氨氮、总氮、总磷 连续 废水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入拉林河 3.2噪声 本项目运营期主要噪声源为水泵及风机等运行产生的噪声。噪声源强为70～1054dB（A）。主要采取隔声、减振措施。 表3-2 噪声产生及治理情况一览表 主要声源设备 声频特性 声压级（dB(A)） 本项目采取措施 水泵 频发噪声 70-80dB(A) 位于车间内隔声处理；低噪声设备、减振基础 风机 频发噪声 90-105dB(A) 位于车间内隔声处理、减振基础 3.3废气 项目运行期产生的废气主要为格栅间处理污水过程中产生的废气和污泥间、暂存间产生的废气。废气经高能光量子除臭系统除臭，分别经3根15m高排气筒排放，产生的恶臭气体满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。 3.4固体废物 生活垃圾、栅渣、沉砂、干化污泥，其中生活垃圾、栅渣、沉砂由环卫部门统一收集清运，污泥由污泥脱水机脱水至含水率为80%，后经过电渗透污泥改性干化机脱水至含水率为60%的干化污泥，运至五常市市政垃圾填埋场填埋处置。 3.5污染物处理流程示意图 ①厂区内生活污水→污水处理厂污水管网→五常市污水处理厂排入拉林河 ②五常镇居民生活污水→市政污水管网→五常市污水处理厂排入拉林河 图3-1 废水处理流程示意图 ③格栅间恶臭气体→经吸气口吸收后由高能光量子除臭系统处理→外环境 图3-2 有组织废气处理流程示意图 ④设备噪声→隔声、减振→外环境 图3-3 设备噪声处理流程示意图 ⑤ 污泥干化 电渗透污泥脱水技术的工作原理主要是借助复杂的点动力学现象将污泥中的水分消除。具体的处理流程为（1）电渗析：电渗析的作用是污泥颗粒的双电子层中，电场力和毛细管力作用动态平衡的结果。在电场作用下，污泥颗粒表面的双电层会发生滑移，这样可以实现对污泥颗粒水分的脱离；（2）电泳：电泳的作用主要是在污泥脱水现象增多时，当污泥介质固体含量越来越大时，并且不能移动后，电泳的作用就开始显现出来，具体就是在电场的作用下，污泥颗粒缓慢的由阴极向阳极方向移动，并且挤压水分向反方向移动；（3）电迁移：电迁移可以看成是电泳现象中颗粒的大小趋近于零的特殊情况；（4）电化学反应：在电场的作用下，电极附近会出现氧化还原反应、腐蚀作用等等，电化学反应则是通过氧化作用等将污泥中的水分氧化，以此实现对污泥的脱水。因此在上述步骤的影响下，污泥中的水分会逐步的去除，实现脱水。 图3-4 污泥处理流程示意图 3.5“三同时”落实情况 本项目总投资4317.03万元，本项目为环保工程，因此项目投资全部计为环保投资。环保投资占项目总投资的 100%。项目建设过程中，执行了环评法和“三同时”制度，环评、环保设计手续基本齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 表3-3 本项目主要环保措施验收一览表 阶段 项目 污染物 治理措施及效率 达到效果 落实情况 施工期 施工扬尘 TSP 施工现场进行施工围挡、现场洒水降尘 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值 施工期已落实扬尘、污水、噪声治理措施，施工期未发生投诉扰民事件 污水 生活 污水 洗漱用水用于厂区洒水降尘、如厕废水利用厂区现有厕所 不外排 施工 废水 设置临时污水沉淀池，经沉淀后回用于厂区洒水降尘 施工噪声 噪声 选用低噪声施工机械、施工场界设置围挡 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期 废气 氨、硫化氢 格栅间恶臭气体经吸气口收集后由高能光量子除臭系统处理后通过15m高排气筒排放 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 已落实 污水 COD、BOD5等 采用“CAST+紫外线消毒”工艺处理废水 尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B排放标准 已落实 噪声 等效A声级 （1）设备的基础进行减振处理；（2）选用低噪声的设备；（3）加强对噪声设备的维护管理 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 已落实 固体废物 生活垃圾、栅渣、沉砂、干化污泥 生活垃圾、栅渣、沉砂、干化污泥，其中生活垃圾、栅渣、沉砂由环卫部门统一收集清运，污泥由污泥脱水机脱水至含水率为80%，后经过电渗透污泥改性干化机脱水至含水率为60%的干化污泥，运至五常市市政垃圾填埋场填埋处置。 处理率100% 已落实

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论： 1、废水 本项目为污水处理厂扩建项目，收纳的厂区生活污水和城镇生活污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入拉林河。 2、废气 本项目运行期废气主要为格栅等设备在处理废水过程中产生的恶臭气体，格栅间设置吸气口收集恶臭气体，经高能光量子除臭系统除臭，由15m高排气筒排放，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准，在厂区四周种植高大树木有效减少臭气影响，厂界东侧、南侧分别设置大气防护距离为77m，39m。 3、噪声 项目产生的噪声主要来自风机和各种泵类等设备运行时产生的噪声，源强为70～105dB (A)。 建设单位拟对生产设备做减振、隔声处理的措施减少项目噪声对周边环境干扰。通过车间隔声及距离衰减本项目产生的噪声到厂界处贡献值较小，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2类标准。对周边噪声环境不会有较大的改变。 4、固体废物 生活垃圾、栅渣、沉砂、干化污泥，其中生活垃圾、栅渣、沉砂由环卫部门统一收集清运，污泥由污泥脱水机脱水至含水率为80%，后经过电渗透污泥改性干化机脱水至含水率为60%的干化污泥，运至五常市市政垃圾填埋场填埋处置。 综上所述，本项目在严格执行国家污染物排放标准，切实落实本报告提出的各项环保措施后，对周围环境造成的影响可以降至最低。因此，本项目从环保角度分析是可行的。

# 续表四

审批部门审批决定及落实情况： 审批部门决定 五常市环境保护局 五环审表[2016]4号 五常市环保局关于对五常市五常镇污水处理厂二期工程环境影响报告表的批复 五常市污水处理厂： 你单位报送的由哈尔滨工业大学编制的《五常市五常镇污水处理厂二期工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，哈尔滨市环境工程评估中心关于该项目环境影响报告表的技术评估报告（哈环评评估表[2016]146号）收悉。经审查，现批复如下： 一、该项目位于五常市五常镇，项目四周均为农田。项目建设性质为改扩建。该项目占地10100平方米，建筑面积5004.9m2，污水处理厂新建CAST池、鼓风机房及配电间及粗格栅间等，新增污水处理能力为2.5万立方米/天，选用旋流沉砂+CAST+紫外消毒组合工艺。项目总投资4317.03万元，其中环保投资为1379.09万元，占总投资额的31.9%。项目预计于2017年8月竣工。 二、根据该报告表结论、市环境工程评估中心技术评估意见，在认真落实报告表提出的各项环境保护措施的情况下，从环境保护角度分析，同意该项目在拟定地址建设。报告表可以作为项目实施、验收和环境管理的依据。 三、项目在实施要切实落实报告表中提出的各项环境保护措施，严格执行国家建设项目环境保护“三同时”制度，按国家规定配套建设环境报货设施，确保该项目所产生的各类污染物能够稳定达标排放。 （一）施工期 1、扬尘 项目施工现场周围要设置围挡，施工道路硬质覆盖，施工场地洒水降尘，使用商品混凝土，减轻扬尘对环境空气质量的影响。 2、废水 项目施工废水要经沉淀后回用，生活污水排入污水管网污水处理厂处理。 3、噪声 项目要选用低噪声机械设备，夜间禁止施工，采取措施后的场界噪声要达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。严格控制施工噪声，在项目开工前15日内，须到我局办理建筑施工噪声申报登记手续，确保施工期噪声达标排放。 固体废物 项目建筑垃圾要运至指定地点处理，施工人员生活垃圾统一收集由市政部门外运处置。 （二）营运期 1、废水 污水处理后污染物浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入拉林河。 2、废气 污水处理站异味要经高能光量子除臭系统净化后由15m高排气筒排放，污染物满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术 大气环境》（HJ2.2-2008）中“大气环境防护距离”的要求，该项目以污水处理厂无组织排放的硫化氢、氨为污染源计算大气环境防护距离，并结合无组织排放源距离厂界距离，确定该项目东侧厂界外77m、南侧厂界外39m为大气环境防护距离无环境敏感点。其他各类防护距离要求，需建设单位和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予与落实。 3、噪声 项目要选用低噪声、低振动设备，水泵位于市内，设置减振基础，厂界噪声要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固体废物 项目产生的生活垃圾、删渣及沉砂由市政部门处置，干化污泥送至五常市市政垃圾填埋场处置。 四、该项目环保治理工程实行招标制、监理制，由有资质的单位进行设计、施工，并将治理方案报我局备案。 五、五常市环境监察大队负责工程建设期间的环境保护监督管理工作。 六、该项目污染物总量指标核定为：COD≤547.5吨/年、氨氮≤104.5吨/年。 七、该项目建成竣工后，应向五常市环保局提出试生产申请；试生产3个月内，须向五常市环保局申请验收，经监测并验收合格后，方可正式投入使用。建设单位申报项目验收时，应出具以下文件资料： （一）项目验收申请书； （二）项目单位提供的有关污染防治设施技术报告； （三）五常市环境监察大队出具的现场核查报告； （四）具有相应资质的监测机构出具的验收监测报告； （五）项目单位填写的《建设项目竣工环境保护验收申请表》。 八、该报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺或防治污染、防止生态的措施等发生重大变化的，建设单位须向我局重新报批项目环境影响报告表；自批准之日起5年后，方开工建设的，建设单位须将报告表报我局重新审核。 本审批意见仅说明该项目应符合的环境保护相关要求，项目建设单位在项目开工前应依法取得其他相关部门的合法批件，确保项目的建设符合相关法律法规的要求。 此复 批复落实情况 本项目环评报告表的批复意见及落实情况详见表4-1。 表4-1 本项目环评报告表的批复意见及落实情况表 序号 环评批复要求 批复执行情况 1 项目施工现场周围要设置围挡，施工道路硬质覆盖，施工场地洒水降尘，使用商品混凝土，减轻扬尘对环境空气质量的影响。 本项目为污水处理厂扩建项目，施工现场周围设置围挡，施工道路利用厂区内现有道路，施工场地洒水降尘，施工过程产生的扬尘对环境空气影响较小。 2 项目施工废水要经沉淀后回用，生活污水排入污水管网污水处理厂处理。 项目施工废水经沉淀后回用于厂区洒水降尘，生活污水利用厂区现有卫生设施，生活污水经厂区污水管网排入污水处理厂预处理系统 3 项目要选用低噪声机械设备，夜间禁止施工，采取措施后的场界噪声要达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。严格控制施工噪声，在项目开工前15日内，须到我局办理建筑施工噪声申报登记手续，确保施工期噪声达标排放。 本项目严格落实噪声污染防治措施，施工期选用低噪声设备，加强运输车辆管理，夜间禁止施工，施工期间各环保局、环境监察大队未接到有关本项目的污染投诉。 4 污水处理后污染物浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入拉林河 运营期污水处理后污染物浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入拉林河 5 污水处理站异味要经高能光量子除臭系统净化后由15m高排气筒排放，污染物满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准限值要求。根据《环境影响评价技术 大气环境》（HJ2.2-2008）中“大气环境防护距离”的要求，该项目以污水处理厂无组织排放的硫化氢、氨为污染源计算大气环境防护距离，并结合无组织排放源距离厂界距离，确定该项目东侧厂界外77m、南侧厂界外39m为大气环境防护距离无环境敏感点。其他各类防护距离要求，需建设单位和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予与落实 格栅间、暂存间、污泥间产生的恶臭气体经吸气口集中收集后由高能光量子除臭系统净化后通过15m高排气筒排放，污染物满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准限值要求。大气环境防护距离内无环境敏感点。 6 项目要选用低噪声、低振动设备，水泵位于市内，设置减振基础，厂界噪声要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 本项目运营期选用低噪声设备，设备釆取减振措施，加强对设备的维护，经检测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准要求。 7 项目产生的生活垃圾、删渣及沉砂由市政部门处置，干化污泥送至五常市市政垃圾填埋场处置。 项目产生的生活垃圾、删渣及沉砂由市政部门处置，干化污泥送至五常市市政垃圾填埋场处置。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1监测分析方法 表5-1 验收监测分析方法及监测仪器情况一览表 检测项目 方法名称 方法标准号 硫化氢 固定污染源 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》-2003 P476页 工业企业厂界环境噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 pH值 水质 pH的测定 玻璃电极法 GB 6920-86 BOD5 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 六价铬 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 COD 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 粪大肠菌群 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015 总氮 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度计法 HJ 636-2012 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-89 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 汞 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 砷 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 乙基汞 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993 甲基汞 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993 动植物油类 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 石油类 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 色度 水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 总镉 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 铅 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 总铬 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015 阴离子表面活性剂 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 硫化氢 环境空气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》-2003 P171页 氨 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 污泥 城市污水处理厂污泥检验方法(2) CJ/T221-2005 5.2验收监测质量保证 5.2.1人员资质 1、检测人员经过专业技术培训，并按照《环境监测人员持证上岗考核制度》要求持证上岗。 2、检测人员能正确熟练地掌握环境监测中操作技术和质量控制程序，熟知有关环境监测的法规、标准和规定。 3、检测人员对所承担的分析测试项目熟悉方法原理、严守操作规程，能保证操作的准确无误。 5.2.2水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 1、水样采集、运输、保存 ①采样时，首先用样品荡洗采样器，再用采集的样品反复荡洗样品容器3〜5次。 ②水样采集不应少于100mL，应保存在洁净的容器中。采集好的水样应在24h内测定，否则应加入硫酸调节水样pH值≤2。在0〜4℃保存，一般可保存7d。 ③填好标签贴在容器壁上，做好水样记录。 ④采样后应将容器盖拧紧，保证样品不外溢。 ⑤样品运输过程中应有押运人员，防止样品损坏或受玷污。 ⑥按照实验室常规质控要求，采集10%的平行双样，用作现场质控样。 2、实验室分析和数据计算 ①进行空白实验。 ②按同批测试的样品数10%的样品进行平行双样测定。 ③在测定样品的同时，于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定，将其测定的结果扣除样品的测定值，以计算回收率。 5.2.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 ①声级计在测试前后用声校准器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差小于0.5dB。 ②项目边界噪声监测结果按《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014 )的要求进行评价，对于只需判断噪声源排放是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，可以不进行背景噪声的测量及修正。 本项目监测数据和报告严格执行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定，所有监测数据准确无误。 5.2.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 ①尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； ②被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2）恶臭气体采样部位的选择应符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157）。